COMUNE DI COLI

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ECOPIAZZOLE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.______  del ____________

Indice:

## Titolo I – Disposizioni generali, definizioni

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Localizzazione e bacino d’utenza

Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nelle Ecopiazzole

Elenco A – Tipologie di rifiuti ammesse

Elenco B – Tipologie di rifiuti non ammesse

Art. 4 – Attività ammesse e non ammesse nelle Ecopiazzole

Art. 5 – Caratteristiche tecniche generali

Art. 6 – Attrezzature

Art. 7 – Orari di apertura

Art. 8 – Informazione agli utenti

## Titolo II – Obblighi del Gestore delle Ecopiazzole

Art. 9 – Responsabilità del Gestore

Art. 10 – Assistenza agli utenti

Art. 11 – Manutenzione delle Ecopiazzole

## Titolo III – Divieti e obblighi dell’utente

Art. 12 – Divieti e obblighi dell’utente

Titolo I - Disposizioni generali, definizioni.

# Art. 1 – Definizioni

1. Si definisce Ecopiazzola o Piazzola ecologica una struttura di raccolta recintata, presidiata e

aperta in determinati orari, realizzata in conformità ai requisiti minimi di cui all’art. 5 del

presente regolamento, la cui funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente in

maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti.

2. Le Ecopiazzole del Comune di Coli sono realizzate secondo i criteri indicati dalla Provincia di Piacenza e in conformità al D.M.8 aprile 2008 e al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

3. Si definisce Gestore il soggetto responsabile della conduzione delle Ecopiazzole che può

coincidere o meno con il Comune stesso. Il Gestore può gestire in proprio la struttura oppure

può avvalersi di manodopera opportunamente addestrata.

# Art. 2 - Localizzazione e bacino d’utenza

1. Le attività di raccolta dei rifiuti ingombranti e delle altre tipologie di rifiuti indicati all’articolo 3

verranno svolte nelle Ecopiazzole localizzate sul territorio comunale di Coli.

2. L’Amministrazione, in collaborazione con il Gestore, valuterà l’opportunità di realizzare e/o

modificare Ecopiazzole esistenti qualora necessario, provvedendo a rendere pubblica alla

cittadinanza la loro disponibilità.

3. Possono accedere alle Ecopiazzole tutti i cittadini/utenti del Comune di Coli iscritti nel

ruolo della tassa sui rifiuti, e le utenze non domestiche

(produttive e commerciali) limitatamente alle tipologie e quantità di rifiuti assimilate mediante il

Regolamento per la gestione dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e assimilati.

4. All’entrata di ogni Ecopiazzola viene posto in luogo ben visibile un cartello indicante gli orari di

apertura della stessa, il nome del gestore responsabile, le tipologie di rifiuti

conferibili, e le modalità d’uso e di accesso.

# Art. 3 - Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nelle Ecopiazzole

1. È possibile conferire nelle Ecopiazzole solo le tipologie di rifiuti espressamente individuate

nell’elenco A di seguito riportato.

2. Non è possibile conferite e stoccare nelle Ecopiazzole le tipologie di rifiuti indicate nell’elenco

B di seguito riportato.

3. Qualora intervengano modifiche legislative, tecnologiche o di altra natura, l’Amministrazione

Comunale, in collaborazione con l’eventuale Gestore, potrà variare i codici di rifiuti conferibili nelle

Ecopiazzole, con provvedimento non regolamentare.

4. Per le tipologie di rifiuti ammesse nelle ecopiazzole sono definiti dei limiti quantitativi di

conferimento.

Elenco A – tipologie di rifiuti ammesse:

Possono essere conferite e stoccate nelle ecopiazzole le seguenti tipologie di rifiuti.

- Rifiuti di carta e cartone (CODICE CER 200101)

- Rifiuti di vetro (CODICE CER 200102)

- Rifiuti di apparecchiature elettriche (CODICE CER 200123,35,36)

- Rifiuti legnosi (CODICE  CER 200137,38)

- Rifiuti plastici (CODICE CER 200139)

- Rifiuti metallici (CODICE CER 200140)

- Rifiuti ingombranti (CODICE CER 200307)

Elenco B – tipologie di rifiuti NON ammesse:

- Tutte le altre, compreso il materiale di scarto edilizio.

# Art. 4 - Attività ammesse e non ammesse nelle Ecopiazzole

1. Le attività delle Ecopiazzole sono regolate come di seguito prescritto.

2. Le attività ammesse nelle Ecopiazzole sono le seguenti:

a) il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti

di cui all’elenco A dell’articolo 3;

b) operazioni di semplice separazione e scomposizione manuale delle componenti solide e non

pericolose delle tipologie di rifiuti di cui all’elenco A dell’articolo 3, finalizzate a facilitare o a

rendere economicamente vantaggioso il loro riutilizzo o riciclaggio (esempio: separazione delle

parti legnose da quelle metalliche e tessili dei mobili), coerentemente con quanto previsto

dall’articolo 21 del decreto legislativo n°22 del 1 997 purché effettuate dal gestore della

Ecopiazzola e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n° 626 del 1994 e s.m.i.;

c) le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all’ottimizzazione della raccolta e

del trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un trituratore o un press container;

d) la distribuzione agli utenti, purché effettuata su disposizione dell’Amministrazione comunale, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell’utenza.

3. Le attività non ammesse nelle Ecopiazzole sono le seguenti:

e) conferimento e cernita dei “rifiuti urbani misti tal quali” (CER 20.03.01);

f) le operazioni di trattamento dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse;

g) lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento se non autorizzato dal gestore.

# Art. 5 - Caratteristiche tecniche generali

1. Le Ecopiazzole devono essere realizzate secondo quanto previsto nel progetto redatto e

approvato dal Comune, in base alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) recinzione di altezza superiore a 1,5 m, con barriera verde;

b) pavimentazione in materiale impermeabile delle aree di appoggio dei

cassoni/contenitori e delle aree di movimentazione dei rifiuti.

c) presenza, nelle vicinanze, di un locale per il personale di custodia;

d) presenza di acqua potabile e dotazione di sistemi illuminanti;

e) presenza di estintori o altri adeguati sistemi antincendio (manichette, sabbia, ecc.).

# Art. 6 – Attrezzature

1. La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e

mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una

segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l'individuazione dei punti di

conferimento dei rifiuti e limitare conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.

2. Le Ecopiazzole devono essere fornite delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne

l’agibilità e la sicurezza e l’igiene nel rispetto delle norme vigenti.

3. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nelle Ecopiazzole sia

contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche

per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi.

# Art. 7 - Orari di apertura

1. Gli orari di apertura al pubblico delle Ecopiazzole sono regolati su disposizione del Gestore,

che garantisce una opportuna copertura degli orari fruibili dagli utenti, e con adeguata

informazione agli utenti.

2. L’accesso al pubblico con apertura straordinaria può essere consentito anche in occasioni

straordinarie programmate (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità

dell’impianto), qualora ciò venga disposto dal Gestore.

3. Gli operatori, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o

alle operazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto possono accedere alle

Ecopiazzole negli orari di chiusura al pubblico secondo necessità.

4. L’accesso in orari diversi può essere consentito, previa autorizzazione del Gestore, qualora ciò

si renda necessario, in via del tutto eccezionale, per il migliore funzionamento dell’impianto.

# Art. 8 - Informazione agli utenti

1. Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti deve essere posto in un luogo ben

visibile, all’entrata delle Ecopiazzole un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti

conferibili.

2. Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto

previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di

scorretto comportamento.

Titolo II - Obblighi del Gestore delle Ecopiazzole

# Art. 9 – Responsabilità del Gestore

1. L’eventuale Gestore è tenuto alla conduzione e manutenzione delle Ecopiazzole nel rispetto del Regolamento e del contratto stipulato con l’Amministrazione comunale.

2. Il Gestore è tenuto, nella conduzione delle Ecopiazzole, a rispettare le indicazioni e ad

assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici comunali, fatte salve quelle incompatibili

con il Regolamento e l’eventuale contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale.

3. Il Gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione delle Ecopiazzole e secondo

quanto stabilito dall’apposito contratto di gestione, è soggetto, alle penali e alle sanzioni

previste in caso di inadempienza verso il Regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto.

# Art. 10 - Assistenza agli utenti

1. Il Gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo delle Ecopiazzole dando informazioni e

istruzioni agli utenti.

2. Il Gestore è tenuto a controllare che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all’elenco A dell’articolo 3, nonché ad assistere l’utente, qualora ciò si renda

necessario o utile.

3. Il Gestore è tenuto a svolgere direttamente limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi le operazioni di collocazione nei contenitori specifici.

4. Qualora l’utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al Titolo III del Regolamento, il gestore è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e,

se necessario, richiedendo l’intervento della Vigilanza urbana.

# Art. 11 - Manutenzione delle Ecopiazzole

1. Il Gestore è tenuto a curare il buono stato delle Ecopiazzole; per far ciò deve provvedere alla

pulizia dei piazzali, delle rampe, e dei containers, alla manutenzione

della segnaletica orizzontale e verticale, nonché alla pulizia delle aree a verde.

2. Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alle Ecopiazzole, il

Gestore è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro e allo

spostamento degli stessi negli specifici contenitori, salvo la ricerca da parte della Vigilanza

urbana di coloro i quali che hanno violato le norme e l’applicazione delle relative sanzioni.

3. Nel caso di tipologie diverse, sarà compito del Gestore sollecitare l’intervento di ditte

competenti ed autorizzate e informare tempestivamente i competenti uffici comunali.

4. Il Gestore è tenuto ad analogo comportamento durante la gestione delle Ecopiazzole.

5. In caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete delle Ecopiazzole, il Gestore

dell’impianto è tenuto a intervenire tempestivamente nel rispetto delle leggi e regolamenti

vigenti.

Titolo III – Divieti e obblighi dell’utente

# Art. 12 – Divieti e obblighi dell’utente

1. È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno delle Ecopiazzole o

all’esterno della stessa.

2. L’utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del Gestore delle

Ecopiazzole.

3. È vietato manomettere, imbrattare, o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nelle

Ecopiazzole.

4. È vietato l’accesso degli utenti in assenza del Gestore.

5. Nel caso in cui l’utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il Gestore delle Ecopiazzole, dopo

averlo ammonito, è tenuto a comunicare l’accaduto alla vigilanza, la quale applicherà le

sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.